## Slide 1: Bridge Design Project
SOLIDWORKSとSOLIDWORKS Simulationを使用する、ストラクチャの設計、テストおよび構築

## Slide 2: 概要 - 前提条件
SOLIDWORKSのファイルには、部品、アセンブリ、図面という3つの基本タイプがあります
SOLIDWORKSソフトウェアに組み込まれた次のチュートリアルを終了してください：
  レッスン1 - 部品
  レッスン2 - アセンブリ
  レッスン3 - 図面

## Slide 3: 1 - ストラクチャ設計

## Slide 4: トラストとは？
トラスは、鉄道、自動車道、歩道の橋として使用される単純な構造物であり、スパンの間で大きな荷重を支えることができます。これらは道路または鉄道面、2枚の壁と、場合によっては、壁の間のブレースで構成されます。

## Slide 5: スパンが長い場合
スパンが長い場合は、トラス構造物を複数回反復させることができます。

## Slide 6: トラスの種類
右に示しているWarrenトラスは、最もシンプルで且つ、経済的なタイプの1つです。これは上下逆でも使用でき、この場合は、垂直部材を追加します。

## Slide 7: トラスの種類（続き）
Pratt（上図）Howe（下図）も一般的なタイプです。ここではPrattトラスに似たトラスを調べます。

## Slide 8: トラス壁
トラスの側面壁は、列車や自動車がトラスから落ちないようにする壁以上の役割を担っています。列車などのトラスにかかる荷重を吸収し方向付けをするために使用されます。

## Slide 9: 梁
トラスは、ボルト、溶接またはリベットで固定される梁でできています。梁の一般的な例は、衣類を吊すために使用されるクローゼットの横棒です。
梁の断面は均一になっています。

## Slide 10: 外部荷重
外部荷重 - 梁に加えられる力です。梁にかかる一般的な荷重は、列車などの重量です。荷重は梁の範囲全体にかかります。

## Slide 11: 曲げおよび変形
曲げは梁に適用された荷重により引き起こされます。荷重により、梁は曲がり、荷重の方向に動きます。変形は、梁が元の位置から移動した距離です。荷重が大きければ大きいほど、変形も大きくなります。変形の「最悪のケース」は荷重が梁の中心にあるときに発生します。

## Slide 12: 引張りと圧縮
梁が曲がるとき、梁の中で発生する状態があります。梁の上側（荷重が適用される面）は圧縮され（押し縮め）されますが、反対側の面は引っ張られ（引き離され）ます。
圧縮
引張り
せん断
最大 圧縮応力
応力なし
最大 引張り応力
ニュートラル軸

## Slide 13: 応力
応力で、力を適用したときに梁の中で起こる状態を計測できます。これは、力を面積で割ることで定義され、一般的な単位として、パスカル（Pa）、メガパスカル（Mpa）、または平方インチあたりのポンド（psi）で表します。
応力が高い場合、荷重のかかった梁が破損することがあります。解析で、応力の高い場所や低い場所を示すマップを作成できます。

## Slide 14: 降伏応力
梁が壊れるまでに耐えられる力はどれくらいでしょうか？ 梁の強度の限界としては、応力に基づいた降伏応力を使用します。
実際に、これで梁が折れ曲がり、折れ曲がった形状に留まるポイントが測定されます。
強度には、材料と梁の断面の両方が影響します。

## Slide 15: 梁の強度
強度
断面
形状
材料
断面は強度に影響を与えます。
より強い素材（木材よりも鋼鉄など）を使用することで、梁より強くなります。

## Slide 16: 断面形状
図のように2、3本の梁を重ねることで、荷重に対して梁が曲がりにくくなり、より強くなります。

## Slide 17: 断面深さ
断面が深い（左）ほど、材料は強くなります。断面を広く（右）しても、それほど強度は増しません。
深い梁の方が強いのは、面積の慣性モーメントによるものです。これは、断面の幅（b）と高さ（h）を使って計算されます。

## Slide 18: 面積の慣性モーメント
1辺が3.175mm（0.3175cmまたは1/8インチ）の四角い断面では慣性モーメントは次のようになります。
1断面 = 8.47 ベース
2個重ね置き = 67.75 8倍強度が増す
2個並べ置き = 16.94 2倍強度が増す
3個重ね置き = 228.64 27倍強度が増す

## Slide 19: 材料
梁を作成するために使用する材料は、その強度に大きく影響します。木材と金属合金には多様な種類がありますが、一般に金属は木材より強くなります。
また金属と違い、木材は、方向で強度が異なる木目があります。

## Slide 20: 鋼鉄梁
より深い梁は、トラス構造物、および建物、溝形、I形および鋼管で使用される鋼鉄梁のようになります。

## Slide 21: クロス ブレース
クロス ブレースでジョイント部分の回転が防止されるため、構造物がより固くなります。
ストローの端をピンで固定すると、ブレースの効果がわかります。

## Slide 22: 2 - 梁の計算の使用

## Slide 23: 梁の計算
梁の計算は、変位を予測するために使用できます。これは、解析が予想範囲内であることを確認するために使用できます。

## Slide 24: 3 - ストラクチャの解析

## Slide 25: 分析段階
モデル
プリプロセス
解析
ポストプロセス （ポスト処理）
構造解析は複数の段階があり、正しい順序で実施します。
  SOLIDWORKSの場合：
    モデルはジオメトリが作成される場所 です。
  SOLIDWORKS Simulationの使用：
    プリプロセス（条件入力）を使用して、材料、拘束および荷重を追加します。
    解析は入力をアナライザで「実行」するものです。
    ポストプロセス（ポスト処理）により、結果を表示できます。

## Slide 26: 設計サイクル
設計サイクルは、元の設計に戻ってモデルを変更することで、変更を「繰り返す」するために使用します。変更で解析結果が変わります。
SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Simulation
条件が満たされていますか？
プロトタイプ
なし
はい
設計
サイクル

## Slide 27: 拘束と外部荷重
拘束により、ストラクチャの部分の動きが防止されます。
外部荷重は力をストラクチャに適用します。
ストラクチャ
荷重
橋台

## Slide 28: 材料
選択した材料から、数値プロパティの形で解析するデータが提供されます。

## Slide 29: ジョイント
ジョイントは梁の中心線が交差する場所に自動作成されます。

## Slide 30: 拘束
拘束は、モデルでジョイントを選択することで適用されます。

## Slide 31: 荷重条件
外部荷重は、モデルでジョイントを選択することで適用されます。

## Slide 32: メッシュ＆実行
メッシュは、モデルの形状を表すビームの要素とノードを作成します。

## Slide 33: 4 - 設計変更

## Slide 34: 変更
様々なモデルを使用して、モデルの変更およびストラクチャの能力の変更をフォローします。

## Slide 35: 5 - アセンブリの使用

## Slide 36: 衝突検知
アセンブリで、部品同士が衝突、干渉しないか、確認することができます。

## Slide 37: 寸法の変更
モデルの形状を定義する寸法は、モデルのサイズを変更するためにも使用できます。

## Slide 38: 6 - ストラクチャの図面作成

## Slide 39: 図面
図面には、モデルのビュー、カット リストおよびバルーンが含まれます。

## Slide 40: 7 - レポートとeDrawings

## Slide 41: eDrawing
HTML（Webフォーマット）レポートは、ポスト処理のデータから生成できます。
eDrawingsは、2次元や3次元の設計データを他のユーザーに送信するためのコミュニケーションツールです。

## Slide 42: 8 - ストラクチャの構築とテスト

## Slide 43: 作図補助
PDFファイルの『Measuring Chart』と『Construction Guide』を読むと、より簡単に構築が行えます。

## Slide 44: ストラクチャの構築
1/8" x 1/8" x 24"のバルサ材、糊とカッターを配布します。
指示に従って、切断、糊付け、ストラクチャの組み立てを行います。

## Slide 45: ストラクチャのテスト （セットアップ）
350mmのスパンになるように木びき台またはテーブルをセットします。
橋と荷重プレートを木びき台またはテーブルに掛けます。
必ず保護メガネを着用してください。

## Slide 46: ストラクチャのテスト（テスト用おもり）
ワイヤーを取り付けた巾着袋またはバケツを使用します。
紐またはワイヤーを荷重プレートの穴に通して、吊します。
袋またはバケツにおもりを入れます。橋が壊れるまでおもりを増やしていきます。

## Slide 47: 9 - 溶接プロファイルと構造部材

## Slide 48: 溶接プロファイル
ライブラリ フィーチャーとして保存された2Dスケッチ。
メインの溶接プロファイル（weldment profiles）フォルダの下のフォルダに配置する必要があります。
デフォルトの溶接プロファイルは、構造用の鋼鉄形状です。
一般目的の溶接プロファイルは、何らかの配置オプションで端点または点を持つ必要があります（デフォルトのタイプを参照）。

## Slide 49: 鋼材レイアウト
溶接プロファイルの位置およびサイズを定義する2Dまたは3Dスケッチ。
構造部材の間のトリミングはグループを使用するか、溶接を作成した後の追加作業で行い ます。
複数の溶接プロファイル タイプを使用して同じ溶接に構造部材を定義できます。