## Slide 1: Projet de conception de pont
Utilisation de SOLIDWORKS et SOLIDWORKS Simulation pour concevoir, tester et créer des structures

## Slide 2: Introduction - Prérequis
Les fichiers SOLIDWORKS sont de trois types principaux : pièces, assemblages et mises en plan
Suivez les tutoriels suivants intégrés dans le logiciel SOLIDWORKS :
  Leçon 1 - Pièces
  Leçon 2 - Assemblages
  Leçon 3 - Mises en plan

## Slide 3: 1 - Conception de structure

## Slide 4: Que sont les poutres triangulées ?
Les poutres triangulées sont des structures simples utilisées pour les ponts de chemins de fer et le trafic automobile ou piétonnier ; elles sont capables de porter de lourdes charges d'une travée à l'autre. Elles sont constituées d'une surface de route ou de rail, de deux parois et parfois d'entretoises placées entre les parois.

## Slide 5: Travées plus longues
Dans le cas des travées plus longues, la structure de poutres triangulées peut être répétée plusieurs fois.

## Slide 6: Types de poutres triangulées
Le type de poutre Warren, illustré à droite, est un des types les plus simples et les plus économiques. Il peut même être utilisé à l'envers avec, dans ce cas, l'ajout de poutres verticales.

## Slide 7: Types de poutres triangulées (suite)
Les types Pratt (ci-dessus) et Howe (ci-dessous) sont également couramment utilisés. Nous allons examiner des poutres triangulées similaires à celles du type Pratt.

## Slide 8: Parois avec poutres triangulées
Les parois latérales composées de poutres triangulées sont bien plus qu'une protection pour éviter la chute des trains ou des véhicules. Elles servent à absorber et diriger les charges placées sur les poutres triangulées, comme les wagons de chemin de fer.

## Slide 9: Poutres
Les poutres triangulées sont constituées de poutres attachées par des boulons, des soudures ou des rivets. Un exemple courant de poutre est la barre utilisée dans un placard pour pendre les vêtements.
Les poutres présentent la même coupe transversale.

## Slide 10: Chargements externes
Les chargements externes sont des forces appliquées à la poutre. Une charge appliquée couramment à une poutre est un poids, comme dans le cas d'un wagon. Les charges sont généralement appliquées à une zone de la poutre.

## Slide 11: Flexion et déflexion
La flexion est causée par une charge appliquée à une poutre. La charge fait fléchir la poutre et la déplace dans la direction de la charge. La déflexion est le déplacement de la poutre depuis sa position initiale. Plus la charge est grande, plus la déflexion est importante. La déflexion dans le « cas le plus défavorable » survient quand la charge se trouve au centre de la poutre.

## Slide 12: Tension et compression
Pendant la flexion de la poutre, celle-ci subit un certain nombre d'événements. La partie supérieure de la poutre (la face à laquelle la charge est appliquée) se comprime (ses extrémités se rapprochent) alors que la face opposée subit une tension (elle s'étire).
Compression
Tension
Cisaillement
Contrainte de compression max.
Aucune contrainte
Contrainte de traction max.
Axe neutre

## Slide 13: Contrainte
La contrainte mesure ce qui se produit à l'intérieur de la poutre lors de l'application de forces. Une contrainte est définie comme une force divisée par une surface. Les unités courantes sont les pascals (Pa), les mégapascals (Mpa) ou les livres par pouce carré (psi).
La contrainte peut provoquer la rupture de la poutre en cas de charges importantes. L'analyse fournit des tableaux indiquant les zones de forte et faible contrainte.

## Slide 14: Limite d'élasticité
Combien la poutre peut-elle supporter avant de rompre ? Nous utilisons la limite d'élasticité comme limite de résistance de la poutre en fonction des contraintes qu'elle subit.
De fait, la limite d'élasticité mesure le point où une poutre fléchit et le reste.
Le matériau, comme la section de la poutre, contribuent à cette résistance.

## Slide 15: Résistance des poutres
Résistance
Coupe transversale
Forme
Matériau
La forme de la coupe transversale influence la résistance.
L'utilisation d'un matériau plus résistant (l'acier plutôt que le bois) rend également la poutre plus résistante.

## Slide 16: Forme de la section transversale
Le fait d'empiler deux ou trois poutres (comme dans l'illustration) rend la poutre plus résistante à la flexion ainsi qu'aux charges.

## Slide 17: Profondeur de coupe
Plus la section est profonde (à gauche), plus le matériau est résistant. Les sections plus larges (à droite) sont un peu plus résistantes, mais pas tellement.
La résistance des poutres plus profondes tient au moment d'inertie de zone. Celui-ci est calculé à partir de la largeur (b) et de la hauteur (h) de la section.

## Slide 18: Moment d'inertie de zone
Pour une section carrée dont les côtés mesurent 3,175 mm (0,3175 cm ou 1/8 po), le moment d'inertie de zone est :
1 section = 8,47 base
2 empilées = 67,75 8 fois plus résistantes
2 côte à côte = 16,94 2 fois plus résistantes
3 empilées = 228,64 27 fois plus résistantes

## Slide 19: Matériaux
Le matériau utilisé pour créer la poutre a une grande influence sur sa résistance. Bien qu'il existe une grande variété de bois et d'alliages de métaux, le métal est en règle générale plus résistant que le bois.
Remarquez aussi que, à la différence des métaux, le bois présente un grain qui rend sa résistance variable selon les directions.

## Slide 20: Poutres d'acier
La poutre plus profonde commence à ressembler aux poutres d'acier utilisées pour la construction de poutres triangulées, poutres de bâtiments, en U, en I ou en tube.

## Slide 21: Entretoisement croisé
L'entretoisement croisé permet de raidir la structure en empêchant la rotation aux connexions.
L'utilisation de pailles fixées à leurs extrémités illustre ce qu'une entretoise peut faire.

## Slide 22: 2 – Utilisation du formulaire de flexion

## Slide 23: Formulaire de flexion
Le formulaire de flexion sert à estimer le déplacement. Il permet de s'assurer que l'analyse correspond aux attentes.

## Slide 24: 3 – Analyse de la structure

## Slide 25: Phases de l'analyse
Modèle
Pré-traitement
Analyse
Post-traitement
Une analyse structurelle comprend plusieurs étapes qui se déroulent dans un ordre donné.
  Dans SOLIDWORKS :
    La géométrie est créée dans le modèle.
  Dans SOLIDWORKS Simulation :
    Un prétraitement est utilisé pour ajouter les matériaux, les déplacements imposés et les charges.
    Pendant l'analyse, les informations saisies sont « exécutées » par le logiciel d'analyse.
    Le post-traitement vous permet de visualiser les résultats.

## Slide 26: Cycle de conception
Le cycle de conception exécute des « itérations » des modifications en retournant à la conception initiale pour modifier le modèle. Les modifications apportées changent les résultats de l'analyse.
SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Simulation
Satisfait ?
Prototype
Non
Oui
Cycle de conception

## Slide 27: Déplacements imposés et chargements externes
Les déplacements imposés empêchent le déplacement de parties de la structure.
Les chargements externes appliquent des forces à la structure.
Structure
Charge
Butée

## Slide 28: Matériau
Le matériau sélectionné fournit des informations à l'analyse sous la forme de propriétés numériques.

## Slide 29: Connexions
Les connexions sont créées automatiquement aux intersections des lignes de construction.

## Slide 30: Déplacements imposés
Les déplacements imposés sont appliqués en sélectionnant des connexions du modèle.

## Slide 31: Charges
Les chargements externes sont appliqués en sélectionnant des connexions du modèle.

## Slide 32: Maillage et exécution
Le maillage crée des éléments de poutre et des noeuds qui représentent la forme du modèle.

## Slide 33: 4 - Modification des conceptions

## Slide 34: Modifications
En utilisant différents modèles, suivez les modifications apportées au modèle et à la capacité de la structure.

## Slide 35: 5 - Utilisation d'un assemblage

## Slide 36: Détection de collision
Dans un assemblage, il est possible de vérifier les composants pour détecter les collisions ou les interférences.

## Slide 37: Modification des cotes
Les cotes définissant la forme du modèle peuvent également servir à modifier sa taille.

## Slide 38: 6 - Création de mises en plan de la structure

## Slide 39: Mises en plan
La mise en plan comprend une vue du modèle, une liste des pièces soudées et des bulles.

## Slide 40: 7 - Rapports et eDrawings

## Slide 41: eDrawings
Des rapports HTML (format Web) peuvent être générés à partir des informations fournies par l'outil de post-traitement.
Il est possible d'utiliser un eDrawing pour envoyer des informations à d'autres utilisateurs.

## Slide 42: 8 - Construction et essai de la structure

## Slide 43: Aides pour la construction
Les fichiers PDF Measuring Chart et Construction Guide peuvent être utilisés pour faciliter la construction.

## Slide 44: Construction de la structure
Distribuez des bâtons de balsa de 1/8" x 1/8" x 24", de la colle et des instruments de découpage.
Coupez, collez et assemblez la structure en suivant les instructions.

## Slide 45: Essai de la structure (installation)
Installez des chevalets ou des tables pour représenter la travée de 350 mm.
Placez le pont et la plaque de charge entre les chevalets ou les tables.
Veillez à porter une protection pour les yeux !

## Slide 46: Essai de la structure (poids de test)
Utilisez un sac à cordonnet ou un seau auquel vous avez attaché un fil de fer.
Insérez le cordonnet ou le fil de fer dans un trou de la plaque de charge et fixez-le.
Chargez le sac ou le seau avec des objets lestés jusqu'à ce que la rupture se produise.

## Slide 47: 9 - Profils de construction soudée et éléments mécano-soudés

## Slide 48: Profils de construction soudée
Esquisses 2D enregistrées en tant que fonctions de bibliothèque.
Elles doivent être placées dans un sous-dossier du dossier principal "weldment profiles".
Les profils de construction soudée par défaut sont des formes structurelles en acier.
Les profils de construction soudée à usage général doivent avoir une extrémité ou une option permettant de pointer vers n'importe quel emplacement (voir les types par défaut).

## Slide 49: Éléments mécano-soudés
Esquisses 2D ou 3D permettant de définir l'emplacement et la taille des profils de construction soudée.
L'ajustement entre les éléments mécano-soudés s'effectue à l'aide des Groupes ou en réalisant un travail supplémentaire après la création de la construction soudée.
Il est possible d'utiliser plusieurs types de profils de construction soudée afin de définir les éléments mécano-soudés au sein d'une même construction soudée.