## Slide 1: Brückenkonstruktionsprojekt
Mithilfe von SOLIDWORKS und SOLIDWORKS Simulation Tragwerkkonstruktionen konstruieren, testen und erstellen

## Slide 2: Einführung – Voraussetzungen
SOLIDWORKS Dateien lassen sich in drei elementare Typen unterteilen: Teile, Baugruppen und Zeichnungen.
Führen Sie die folgenden Lernprogramme aus, die in der SOLIDWORKS Software enthalten sind:
  Lektion 1 – Teile
  Lektion 2 – Baugruppen
  Lektion 3 – Zeichnungen

## Slide 3: 1 – Tragwerkkonstruktion

## Slide 4: Was sind Fachwerke?
Fachwerke sind einfache Tragwerkkonstruktionen, die als Brücken für Schienenstrecken, Straßen und Gehwege verwendet werden und große Lasten über verschiedene Spannweiten tragen können. Sie bestehen aus einer Fahrbahn oder Schienenstrecke, zwei Seitenwänden und manchmal Verstrebungen zwischen den Seitenwänden.

## Slide 5: Größere Spannweiten
Bei größeren Spannweiten kann die Fachwerkkonstruktion mehrfach wiederholt werden.

## Slide 6: Fachwerkstypen
Das rechts abgebildete Warren-Träger-Fachwerk ist einer der einfachsten und wirtschaftlichsten Typen. Es kann sogar auf den Kopf gestellt werden, in diesem Fall mit zusätzlichen vertikalen Elementen.

## Slide 7: Fachwerkstypen (Fortsetzung)
Das Pratt-Träger-Fachwerk (oben) und das Howe-Träger-Fachwerk (unten) sind weitere häufig verwendete Typen. Ein dem Pratt-Träger-Fachwerk ähnliches Fachwerk soll jetzt betrachtet werden.

## Slide 8: Fachwerkwände
Die Seitenwände des Fachwerks sind weit mehr als nur Wände, die verhindern sollen, dass Züge oder Fahrzeuge herunterfallen. Sie sollen die auf das Fachwerk aufgebrachten Lasten, wie beispielsweise Eisenbahnwaggons, tragen und verteilen.

## Slide 9: Balken
Fachwerke bestehen aus Balken, die durch Schrauben, Schweißnähte oder Nieten zusammengehalten werden. Eine Stange zum Aufhängen von Kleidern in einem Kleiderschrank ist ein Beispiel für einen Balken.
Balken haben überall denselben Querschnitt.

## Slide 10: Externe Lasten
Externe Lasten sind Kräfte, die auf den Balken ausgeübt werden. Das Gewicht eines Bahnwaggons stellt zum Beispiel eine Last auf einem Balken dar. Lasten verteilen sich gewöhnlich über eine Fläche des Balkens.

## Slide 11: Biegung und Verformung
Biegung wird durch eine Last bewirkt, die auf einen Balken ausgeübt wird. Die Last bewirkt, dass sich der Balken biegt und in Richtung der Last bewegt (bzw. verschiebt). Durch die Verformung wird beschrieben, wie weit sich der Balken von der ursprünglichen Position wegbewegt. Je größer die Last, desto stärker ist die Verformung oder Durchbiegung. Die größte Durchbiegung tritt ein, wenn die Last auf die Mitte des Balkens angewendet wird.

## Slide 12: Zugspannung und Druckspannung
Beim Verbiegen des Balkens wird die Oberseite des Balkens (die Seite, auf welche die Last aufgebracht wird) einer Druckspannung (Enden werden zusammengedrückt) ausgesetzt. Zugleich erfährt die Unterseite eine gegenläufig wirkende Zugspannung (Enden werden auseinander gezogen).
Druckspannung
Spannung
Schubspannung
Max. Druckspannung
Keine Spannung
Max. Zugspannung
Neutrale Achse

## Slide 13: Spannung
Mit der Spannung wird gemessen, was im Balken geschieht, wenn Kräfte ausgeübt werden. Spannung wird als Kraft pro Fläche definiert und in Einheiten wie Pascal (Pa), Megapascal (MPa) oder „Pfund pro Quadratzoll“ (psi) angegeben.
Spannungen können dazu führen, dass der Balken unter hohen Lasten zerbricht. Mithilfe der Analyse werden farbcodierte Darstellungen erstellt, in denen Bereiche mit hohen und geringen Spannungen sichtbar gemacht werden.

## Slide 14: Fließgrenze
Wie viel kann ein Balken tragen, bevor er bricht? Die Fließgrenze definiert die Obergrenze für die Festigkeit des Balkens im Hinblick auf die Spannung.
Sie bestimmt eigentlich den Punkt, an dem ein Balken nach der Biegung in der gebogenen Form verbleibt.
Sowohl die Eigenschaften des Materials als auch der Balkenquerschnitt beeinflussen die Fließgrenze.

## Slide 15: Festigkeit von Balken
Festigkeit
Querschnitts-
form
Material
Die Festigkeit bzw. Steifigkeit wird durch die Querschnittsform beeinflusst.
Mit einem festeren Material (Stahl anstelle von Holz) erhöht sich die Festigkeit des Balkens.

## Slide 16: Querschnittsform
Wenn zwei oder drei Balken übereinandergelegt werden (siehe Abbildung), lässt sich der Balken nicht so leicht biegen, sondern er kann einer Last besser widerstehen.

## Slide 17: Querschnittstiefe
Je tiefer der Querschnitt (linke Abbildung), desto fester das Material. Breitere Querschnitte (rechte Abbildung) sind nur begrenzt hilfreich.
Der Grund für die höhere Festigkeit von Balken mit tieferem Profil ist das Flächenträgheitsmoment. Dieses berechnet sich anhand der Breite (b) und der Höhe (h) des Querschnitts.

## Slide 18: Flächenträgheitsmoment
Für ein quadratisches Profil mit einer Seitenlänge von 3,175 mm (0,3175 cm oder 1/8 Zoll) beträgt das Flächenträgheitsmoment:
1 Balken = 8,47 Basis
2 übereinander = 67,75 8-fache Festigkeit
2 nebeneinander = 16,94 2-fache Festigkeit
3 übereinander = 228,64 27-fache Festigkeit

## Slide 19: Materialien
Das Material, aus dem ein Balken erstellt wurde, hat einen großen Einfluss auf dessen Festigkeit. Obwohl es viele verschiedene Holzarten und Metalllegierungen gibt, ist Metall im Allgemeinen fester als Holz.
Beachten Sie, dass bei Holz im Unterschied zu Metallen die Festigkeit aufgrund der Faserung von der Richtung abhängt.

## Slide 20: Stahlträger
Der tiefere Balken sieht wie die Stahlträger aus, die beim Bau von Fachwerken, Gebäuden, Kanälen, I-Trägern und Rohren verwendet werden.

## Slide 21: Querverstrebungen
Durch Querverstrebungen wird die Tragwerkkonstruktion versteift, indem Drehungen an den Verbindungen verhindert werden.
Mit Strohhalmen, die an den Enden zusammengesteckt werden, lässt sich zeigen, welchen Unterschied eine Verstrebung ausmacht.

## Slide 22: 2 – Verwenden der Trägerberechnung

## Slide 23: Trägerberechnung
Mithilfe der Trägerberechnung kann die geschätzte Verschiebung ermittelt werden. Durch diese Berechnung wird sichergestellt, dass die Analyseergebnisse den Erwartungen entsprechen.

## Slide 24: 3 – Analysieren von Tragwerkkonstruktionen

## Slide 25: Die einzelnen Schritte einer Konstruktionsanalyse
Modell
Vorver-arbeitung
Analyse
Nachbe-arbeitung
Eine Konstruktionsanalyse erfolgt in folgender Reihenfolge:
  In SOLIDWORKS:
    Im Modell wird die Geometrie erstellt.
  In SOLIDWORKS Simulation:
    Bei der Vorverarbeitung werden Materialien, Montagevorrichtungen und Lasten hinzugefügt.
    Bei der Analyse werden die Eingaben im Analysemodul verarbeitet.
    Durch die Nachbearbeitung können die Ergebnisse angezeigt werden.

## Slide 26: Konstruktionszyklus
Im Konstruktionszyklus werden wiederholt Änderungen an der ursprünglichen Konstruktion zum Ändern des Modells vorgenommen. Durch die Konstruktions-änderungen ändern sich auch die Ergebnisse der Analyse.
SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Simulation
Zufrieden-stellend?
Prototyp
Nein
Ja
Konstruktions-
zyklus

## Slide 27: Montagevorrichtungen und externe Lasten
Durch Montagevorrichtungen wird eine Bewegung von Teilen der Tragwerkkonstruktion verhindert.
Externe Lasten üben Kräfte auf die Tragwerkkonstruktion aus.
Konstruktion
Last
Widerlager

## Slide 28: Material
Durch die Materialauswahl werden der Analyse Daten in Form numerischer Eigenschaften zugewiesen.

## Slide 29: Verbindungen
An den Schnittpunkten der Balkenmittellinien werden automatisch Verbindungen erstellt.

## Slide 30: Montagevorrichtungen
Die Montagevorrichtungen werden durch Auswählen von Verbindungen dem Modell zugewiesen.

## Slide 31: Lasten
Die externen Lasten werden durch Auswählen von Verbindungen dem Modell zugewiesen.

## Slide 32: Vernetzen und Ausführen
Durch die Vernetzung werden Balkenelemente und Knoten erstellt, die die Modellform darstellen.

## Slide 33: 4 – Durchführen von Konstruktionsänderungen

## Slide 34: Änderungen
Verwenden Sie verschiedene Modelle, und beobachten Sie die Änderungen am Modell und die Änderungen an der Tragfähigkeit der Konstruktion.

## Slide 35: 5 – Verwenden von Baugruppen

## Slide 36: Kollisionsprüfung
Die Komponenten einer Baugruppe können auf Kollisionen, Interferenzen und Konflikte überprüft werden.

## Slide 37: Ändern von Bemaßungen
Die Bemaßungen, die die Form eines Modells definieren, können auch zum Ändern der Größe des Modells verwendet werden.

## Slide 38: 6 – Erstellen von Zeichnungen einer Tragwerkkonstruktion

## Slide 39: Zeichnungen
Eine Zeichnung enthält eine Ansicht des Modells, eine Zuschnittsliste und Stücklistensymbole.

## Slide 40: 7 – Berichte und eDrawings

## Slide 41: eDrawings
Mit den Daten aus der Nachbearbeitung können HTML-Berichte (Webformat) erstellt werden.
Mithilfe einer eDrawing können Daten an andere Anwender gesendet werden.

## Slide 42: 8 – Erstellen von physischen Modellen und Testen von Tragwerkkonstruktionen

## Slide 43: Konstruktionshilfen
Mit den PDF-Dateien Measuring Chart (Messdiagramm) und Construction Guide (Konstruktionsanleitung) kann die physische Modellierung vereinfacht werden.

## Slide 44: Physische Modellierung einer Konstruktion
Verwenden Sie 1/8 x 1/8 x 24 Zoll große Balsaholzstäbe, Klebstoff und Schneidwerkzeuge.
Schneiden Sie die Tragwerkkonstruktion wie angegeben zu, kleben und bauen Sie sie nach Anleitung zusammen.

## Slide 45: Testen der Tragwerkkonstruktion (Aufbau)
Stellen Sie Sägeböcke oder Tische mit einem Abstand von 350 mm auf.
Legen Sie die Brücke und Lastplatte quer über die Sägeböcke oder Tische.
Tragen Sie unbedingt einen Augenschutz!

## Slide 46: Testen der Tragwerkkonstruktion (Testgewicht)
Verwenden Sie einen Zugbeutel oder einen Eimer mit Hängedraht.
Führen Sie die Schnur bzw. den Draht durch das Loch in der Lastplatte und befestigen Sie sie bzw. ihn.
Belasten Sie den Beutel oder Eimer mit Objekten mit bekanntem Gewicht, bis die Konstruktion bricht.

## Slide 47: 9 – Schweißkonstruktionsprofile und Strukturbauteile

## Slide 48: Schweißkonstruktionsprofile
2D-Skizzen, die als Bibliotheks-Features gespeichert werden,
müssen in einem Unterordner im Ordner weldment profiles abgelegt werden.
Standardschweißkonstruktionsprofile sind Baustahlformen.
Allgemein gebräuchliche Schweißkonstruktionsprofile müssen einen Endpunkt oder einen Punkt an möglichen Platzierungsoptionen aufweisen (siehe Standardtypen).

## Slide 49: Strukturbauteile
2D- oder 3D-Skizzen, die die Position und Größe von Schweißkonstruktionsprofilen festlegen.
Das Trimmen zwischen Strukturbauteilen erfolgt durch die Verwendung von Gruppen oder durch Nachbearbeitung der Schweißkonstruktion nach dem Erstellen.
Mehrere Schweißkonstruktionsprofiltypen können zum Definieren von Strukturbauteilen in derselben Schweißkonstruktion herangezogen werden.