## Slide 1: 桥梁设计项目
使用 SOLIDWORKS 和 SOLIDWORKS Simulation 来设计、 测试和建造结构

## Slide 2: 简介 - 必要条件
SOLIDWORKS 文件具有三种基本类型：零件、装配体和工程图
完成 SOLIDWORKS 软件中集成的下列教程：
  课程 1 - 零件
  课程 2 - 装配体
  课程 3 - 工程图

## Slide 3: 1 - 结构设计

## Slide 4: 什么是桁架？
桁架是铁路桥、公路桥和人行桥所用的简单结构，能在一定跨度范围内承载大型载荷。它们包括一个路面或轨面、两个壁面，有时还包括壁面之间的支撑。

## Slide 5: 较大跨度
对于较大跨度，可以重复采用多个桁架结构。

## Slide 6: 桁架类型
右边的 Warren 桁架是最简单、最经济的桁架类型之一。它还可以倒过来使用，这种情况下需要增加垂直构件。

## Slide 7: 桁架类型（续）
上面的 Pratt 型和下面的 Howe 型桁架也较为常见。我们将研究类似于 Pratt 型的桁架。

## Slide 8: 桁架壁面
桁架侧壁的作用远非防止火车或汽车从桁架上跌落那么简单。它们用于吸收并传导置于桁架上的载荷（例如火车车厢）。

## Slide 9: 梁
桁架由梁通过螺栓、焊接或铆钉连接而成。梁的常见例子是衣柜内用于挂衣服的横杆。
梁具有恒定的横截面。

## Slide 10: 外部载荷
外部载荷是施加到梁上的力。通常施加到梁上的载荷是重量，例如火车车厢的重量。载荷通常施加在梁的某一区域。

## Slide 11: 弯曲和挠度
施加到梁上的载荷会导致弯曲。载荷导致梁弯曲并沿载荷方向移动 挠度表示梁从原始位置移动的距离。载荷越大，挠度越大。“最糟情形”挠度出现在当载荷位于梁中心时。

## Slide 12: 拉伸和压缩
当梁弯曲时，内部结构会发生变化。梁的上半部分（载荷施加到的面）会发生压缩（使两端靠近），而相对的面则会发生拉伸（使两端远离）。
压缩
拉伸
剪应力
最大 压应力
无应力
最大 拉应力
中性轴

## Slide 13: 应力
应力用于衡量梁受力时内部产生的变化。它定义为力除以面积，常用单位有帕斯卡 (Pa)、兆帕斯卡 (Mpa) 和磅/平方英寸 (psi)。
应力可导致梁在高载荷下断裂。分析可提供显示高应力区域和低应力区域的图。

## Slide 14: 屈服强度
梁承受多大载荷才会断裂？ 我们使用屈服强度来表示梁抵抗应力的极限。
实际上，它用于衡量使梁弯曲后不可回复而保持弯曲状态所需的最小应力。
梁的材料和横截面都影响其强度。

## Slide 15: 梁的强度
强度
横截面
形状
材料
横截面形状影响强度。
使用较坚固的材料能够使梁更坚固（钢比木材坚固）。

## Slide 16: 横截面形状
将两根或三根梁如图所示堆叠起来，可以使梁更难弯曲并能承受更大的载荷。

## Slide 17: 截面深度
截面越深（左侧），材料越坚固。加大截面宽度（右侧）也有作用，但作用没有那么大。
梁越厚越坚固的理论根据在于梁厚度越大，其面积转动惯量也越大。该参数由截面的宽度 (b) 和高度 (h) 尺寸计算得来。

## Slide 18: 面积转动惯量
对于边长为 3.175 mm（0.3175 cm 或 1/8”）的正方形横截面，其面积转动惯量为：
1 个横截面 = 8.47 基体
2 个叠放 = 67.75 强度提高 8 倍
2 个并排放置 = 16.94 强度提高 2 倍
3 个叠放 = 228.64 强度提高 27 倍

## Slide 19: 材料
用于制成梁的材料对梁的强度影响极大。尽管木材和金属合金都多种多样，但一般来说金属比木材强度大。
注意，与金属不同的是，木材具有颗粒结构，使其不同方向上的强度也不同。

## Slide 20: 钢梁
大厚度钢梁在桁架、建筑物、隧道、工字梁和管道中随处可见。

## Slide 21: 交叉支撑
交叉支撑通过防止连接点旋转而加强结构的刚度。
使用大头针钉住吸管端部的简单教具来展示交叉支撑的作用。

## Slide 22: 2 – 使用梁计算器

## Slide 23: 梁计算器
梁计算器可用于估算位移。这可用于确保分析符合预期。

## Slide 24: 3 – 分析结构

## Slide 25: 分析的各个阶段
模型
预处理
分析
后处理
结构分析顺次包含几个阶段。
  在 SOLIDWORKS 中：
    使用模型来创建几何体。
  使用 SOLIDWORKS Simulation：
    通过预处理来添加材料、 夹具和载荷。
    分析是在分析器中运行输入的过程。
    后处理用于查看结果。

## Slide 26: 设计循环
设计循环用于通过恢复到原始设计再更改模型来实现“迭代”更改。变更会改变分析结果。
SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Simulation
满意吗？
原型
否
是
设计
循环

## Slide 27: 夹具和外部载荷
夹具用于防止结构的某些部分移动。
外部载荷用于向结构施加力。
结构
载荷
桥墩

## Slide 28: 材料
所选的材料以数值属性的形式为分析提供数据。

## Slide 29: 接头
在梁中心线的交点处自动创建接头。

## Slide 30: 夹具
通过在模型中选择接头来施加夹具。

## Slide 31: 载荷
通过在模型中选择接头来施加外部载荷。

## Slide 32: 网格化并运行
网格化用于创建代表模型形状的梁元素和节点。

## Slide 33: 4 - 更改设计

## Slide 34: 更改
使用不同的模型，注意因模型的变化而导致的结构性能变化。

## Slide 35: 5 – 使用装配体

## Slide 36: 碰撞检测
在装配体中，可检查零部件是否碰撞、干涉或冲突。

## Slide 37: 更改尺寸
也可以更改用于定义模型外形的尺寸来更改模型尺寸。

## Slide 38: 6 – 生成结构的工程图

## Slide 39: 工程图
工程图包括模型视图、切割清单和零件序号。

## Slide 40: 7 – 报告和 eDrawings

## Slide 41: eDrawings
可根据后处理数据生成 HTML（Web 格式）的报告。
可采用 eDrawing 来向其他用户发送信息。

## Slide 42: 8 – 建造并测试结构

## Slide 43: 建造辅助材料
PDF 文件测量图和建造指南可使建造更加容易。

## Slide 44: 建造结构
分发 1/8" x 1/8" x 24" 轻木杆、胶水和切纸刀。
根据说明切削、胶合并组装结构。

## Slide 45: 测试结构（设置）
搭建锯木架或桌子来表示 350 mm 的跨度。
将桥和负载板搭在锯木架或桌子之间。
请确保佩戴护目用具！

## Slide 46: 测试结构（测试重量）
使用穿绳袋或带有提线的桶。
将拉绳或提线穿过负载板并固定。
向袋或桶中加载重物，直到发生断裂。

## Slide 47: 9 – 焊件轮廓和结构构件

## Slide 48: 焊件轮廓
保存为库特征的 2D 草图。
必须存储在主焊件轮廓文件夹下的文件夹中。
默认的焊件轮廓为钢结构形状。
通用焊件轮廓应在任何可能的位置选项处均具备一个端点或点（请参见默认类型）。

## Slide 49: 结构构件
用于定义焊件轮廓的位置和大小的 2D 或 3D 草图。
通过使用组或在创建焊件之后执行其它操作来完成结构构件之间的修剪。
有多种焊件轮廓类型可用于定义同一焊件内的结构构件。