## Slide 1: Proyecto de diseño de un puente
Uso de SOLIDWORKS y SOLIDWORKS Simulation para diseñar, probar y construir estructuras

## Slide 2: Introducción - Prerrequisitos
Los archivos de SOLIDWORKS vienen en tres tipos básicos: piezas, ensamblajes y dibujos
Complete estos tutoriales integrados en el software SOLIDWORKS:
  Lección 1: Piezas
  Lección 2: Ensamblajes
  Lección 3: Dibujos

## Slide 3: 1. Diseño de estructuras

## Slide 4: ¿Qué son las cabezas de armadura?
Las cabezas de armadura son estructuras simples utilizadas como puentes para ferrocarriles, automóviles y tráfico peatonal, capaces de soportar grandes cargas en diferentes vanos. Están formadas por una superficie de carretera o rieles, dos paredes y, en ocasiones, arriostramiento entre dichas paredes.

## Slide 5: Vanos más largos
En vanos más largos, la estructura de la cabeza de armadura puede repetirse varias veces.

## Slide 6: Tipos de cabezas de armadura
La cabeza de armadura Warren, que se muestra a la derecha, es uno de los tipos más simples y económicos. Puede utilizarse incluso al revés, en este caso, con miembros verticales agregados.

## Slide 7: Tipos de cabezas de armadura (continuación)
Los tipos Pratt (arriba) y Howe (abajo) son otros de los más comunes. Veremos una cabeza de armadura similar a la cabeza de armadura Pratt.

## Slide 8: Paredes de las cabezas de armadura
Las paredes laterales de la cabeza de armadura son mucho más que paredes que impiden que los trenes o los automóviles caigan de la cabeza de armadura. Se utilizan para absorber y dirigir las cargas colocadas sobre la cabeza de armadura, como los vagones de un tren.

## Slide 9: Vigas
Las cabezas de armadura se componen de vigas que se mantienen unidas por tornillos, soldaduras o remaches. Un ejemplo común de viga es la barra de los armarios utilizada para colgar ropa.
Las vigas tienen la misma sección transversal.

## Slide 10: Cargas externas
Las cargas externas son fuerzas que se aplican a la viga. Una carga común en una viga sería el peso, como un vagón de tren. Las cargas generalmente se aplican sobre un área de la viga.

## Slide 11: Flexión y deflexión
La flexión está causada por una carga que se aplica a una viga. La carga provoca la flexión de la viga, que se mueve en la dirección de la carga. La deflexión es el desplazamiento de la viga desde su posición original. Cuanto mayor es la carga, mayor es la deflexión. La deflexión del “peor caso” se produce cuando la carga está en el centro de la viga.

## Slide 12: Tensión y compresión
Mientras la viga está flexionada, ocurren varias cosas dentro de ella. La parte superior de la viga (la cara en la que se aplica la carga) se comprime (se acercan los extremos), mientras que la cara opuesta experimenta tensión (se separan los extremos).
Compresión
Tensión
Corte
Límite de compresión
Sin tensión
Límite de tensión
Eje neutral

## Slide 13: Tensión
La tensión mide lo que sucede dentro de la viga cuando se aplican fuerzas. Se define como la fuerza dividida por el área y las unidades comunes son los pascales (Pa), los megapascales (Mpa) o las libras por pulgada cuadrada (psi).
La tensión puede hacer que la viga se rompa bajo altas cargas. El análisis brinda mapas que muestran áreas de alta y baja tensión.

## Slide 14: Límite elástico
¿Cuánto puede soportar la viga antes de romperse? Utilizamos el límite elástico como el límite de la resistencia de la viga según la tensión.
En realidad, mide el punto en el que una viga se flexiona y se mantiene flexionada.
Tanto la sección de la viga como el material contribuyen a la resistencia.

## Slide 15: Resistencia de las vigas
Resistencia
Forma de la sección
transversal
Material
La forma de la sección transversal afecta a la resistencia.
El uso de un material más resistente (acero en lugar de madera) aumenta la resistencia de la viga.

## Slide 16: Forma de la sección transversal
El apilamiento de dos o tres vigas, como se muestra en la imagen, permite que la viga sea más difícil de flexionar y aumenta su resistencia bajo una carga.

## Slide 17: Profundidad de sección
Cuánto más profunda sea la sección (izquierda), más resistente será el material. Las secciones más anchas (derecha) ayudan un poco, pero no demasiado.
El motivo por el que las vigas más profundas son más resistentes es el momento de inercia del área. Este se calcula con las cotas de anchura (b) y altura (h) de la sección.

## Slide 18: Momento de inercia del área
Para una sección cuadrada que mide 3,175 mm (0,3175 cm o 1/8”) en un lateral, el momento de inercia del área es:
1 sección = 8,47 base
2 apiladas = 67,75 8 veces más resistente
2 (una al lado de la otra) = 16,94 2 veces más resistente
3 apiladas = 228,64 27 veces más resistente

## Slide 19: Materiales
El material utilizado para crear la viga afecta considerablemente a su resistencia. Si bien hay numerosas variedades de madera y aleaciones de metales, generalmente el metal es más resistente que la madera.
Tenga en cuenta que la madera, a diferencia de los metales, tiene una veta que altera su resistencia en distintas direcciones.

## Slide 20: Vigas de acero
La viga más profunda comienza a verse como las vigas de acero utilizadas en la construcción de cabezas de armadura, así como edificios, canales, vigas en I y tubos.

## Slide 21: Arriostramiento transversal
El arriostramiento transversal fortalece la estructura evitando la rotación en las uniones.
El uso de pajitas para beber sujetas por los extremos muestra la diferencia que puede representar una barra de arriostramiento.

## Slide 22: 2. Uso de la calculadora de vigas

## Slide 23: Calculadora de vigas
La calculadora de vigas puede utilizarse para obtener una estimación del desplazamiento. Esto puede utilizarse para garantizar que el análisis se encuentre dentro de lo previsto.

## Slide 24: 3. Análisis de la estructura

## Slide 25: Fases del análisis
Modelo
Prepro-cesamiento
Análisis
Pospro-cesamiento
Un análisis estructural tiene diversas fases que se siguen en orden.
  En SOLIDWORKS:
    El modelo es donde se crea la geometría.
  Uso de SOLIDWORKS Simulation:
    El preprocesamiento se utiliza para agregar materiales, sujeciones y cargas.
    El análisis es donde los datos introducidos “pasan” a través del analizador.
    El posprocesamiento le permite ver los resultados.

## Slide 26: Ciclo de diseño
El ciclo de diseño se utiliza para “repetir” los cambios volviendo al diseño original para cambiar el modelo. Los cambios alteran los resultados de los análisis.
SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Simulation
¿Satisfecho?
Prototipo
No
Sí
Ciclo de
diseño

## Slide 27: Sujeciones y cargas externas
Las sujeciones evitan el movimiento de partes de la estructura.
Las cargas externas aplican fuerzas a la estructura.
Estructura
Carga
Estribo

## Slide 28: Material
El material seleccionado suministra datos al análisis en forma de propiedades numéricas.

## Slide 29: Uniones
Las uniones se crean automáticamente en las intersecciones de las líneas constructivas de las vigas.

## Slide 30: Sujeciones
Las sujeciones se aplican seleccionando uniones en el modelo.

## Slide 31: Cargas
Las cargas externas se aplican seleccionando uniones en el modelo.

## Slide 32: Mallado y ejecución
El mallado crea elementos de viga y nodos que representan la forma del modelo.

## Slide 33: 4. Realización de cambios de diseño

## Slide 34: Cambios
Con el uso de diferentes modelos, se siguen los cambios en el modelo y en la capacidad de la estructura.

## Slide 35: 5. Uso de un ensamblaje

## Slide 36: Detección de colisión
En un ensamblaje, los componentes pueden revisarse para comprobar la existencia de una colisión, una interferencia o un choque.

## Slide 37: Cambio de cotas
Las cotas que definen la forma del modelo también pueden utilizarse para cambiar el tamaño de dicho modelo.

## Slide 38: 6. Realización de dibujos de la estructura

## Slide 39: Dibujos
El dibujo incluye una vista del modelo, una lista de cortes y globos.

## Slide 40: 7. Informes y eDrawings

## Slide 41: eDrawings
Los informes HTML (formato web) pueden generarse a partir de los datos del posprocesador.
Un eDrawing puede utilizarse para enviar información a otros usuarios.

## Slide 42: 8. Creación y prueba de la estructura

## Slide 43: Materiales didácticos sobre construcción
Los archivos PDF Measuring Chart (Tabla de medidas) y Construction Guide (Guía de construcción) pueden utilizarse para facilitar la construcción.

## Slide 44: Creación de la estructura
Reparta palos de madera de balsa de 1/8" x 1/8" x 24", pegamento y cúteres.
Corte, pegue y arme la estructura según las instrucciones.

## Slide 45: Prueba de la estructura (preparación)
Prepare caballetes o tablas para representar el vano de 350 mm.
Coloque el puente y la chapa de carga sobre los caballetes o las tablas.
Asegúrese de utilizar protección para los ojos.

## Slide 46: Prueba de la estructura (peso de prueba)
Utilice una bolsa con asas de cordón o un cubo con asa metálica.
Pase el cordón o el asa del cubo por el orificio de la chapa de carga y sujételo.
Cargue la bolsa o el cubo con objetos pesados hasta que se rompa.

## Slide 47: 9. Perfiles de pieza soldada y miembros estructurales

## Slide 48: Perfiles de pieza soldada
Croquis 2D guardados como operaciones de biblioteca.
Deben ubicarse en una carpeta dentro de la carpeta principal weldment profiles.
Los perfiles de pieza soldada predeterminados son formas de acero estructurales.
Los perfiles de pieza soldada para fines generales deben contar con un punto final o un punto en cualquier opción de colocación posible (consulte los tipos predeterminados).

## Slide 49: Miembros estructurales
Croquis 2D o 3D que definen la posición y el tamaño de los perfiles de pieza soldada.
El recorte de los miembros estructurales se realiza mediante grupos o trabajo adicional después de crear la pieza soldada.
Pueden utilizarse varios tipos de perfiles de pieza soldada para definir miembros estructurales en la misma pieza soldada.